## Slide 1: ESPECTROMETRÍA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN)
Prof. Arnoldo González

## Slide 2: CONTENIDO
Introducción
Descripción cuántica de la RMN
Características de los espectros RMN
Número de señales
Desplazamiento químico
Acoplamiento Spin-Spin e Integración.

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Elucidación estructural
Productos naturales
Síntesis orgánicas
Estudio de procesos dinámicos
Cinética de reacciones
Procesos de equilibrio
Estudios estructurales en 3D
Proteínas
ADN-Complejos
Polisacáridos
Medicina
Diagnostico por imágenes
Diseño de drogas
Relación estructura- actividad

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
ESPECTROMETRÍA | ORIGEN | INFORMACIÓN
UV-VISIBLE | TRANSICIONES ELECTRÓNICAS | CROMÓFOROS CONCENTRACIÓN
IR | TRANSICIONES VIBRACIONALES | GRUPOS FUNCIONALES
RMN | NÚCLEOS ATÓMICOS | ÁTOMOS INDIVIDUALES (ENTORNO)

## Slide 5: INTRODUCCIÓN
Se basa en la medida de absorción de la radiación electromagnética en la región de las radiofrecuencias, aproximadamente de 4 a 900 MHz.
En el proceso de absorción están implicados los núcleos de los átomos.
Además, se requiere que el analito se coloque en un intenso campo magnético (4,69 T).

## Slide 6: INTRODUCCIÓN
Bases teóricas de la RMN: W. Pauli en 1924 sugirió que ciertos núcleos atómicos deberían tener propiedades de espín y momento magnético y que, como consecuencia, al exponerlos a un campo magnético conduciría a un desdoblamiento de sus niveles de energía.
Verificación experimental en 1946 por Bloch en Stanford y Purcell en Harvard. En 1953 Varian Associates comercializó el primer espectrómetro de RMN de alta resolución.

## Slide 7: INTRODUCCIÓN
En la actualidad se utilizan dos tipos generales de espectrómetros de RMN. Los de onda continua (CW) y de impulsos o de Transformada de Fourier.

## Slide 8: DESCRIPCIÓN CUÁNTICA DE LA RMN
Los núcleos giran alrededor de su eje y de este modo tienen la propiedad de espín.
Los núcleos con espín tiene un momento angular p.
La componente observable máxima de este momento angular está cuantizada y debe ser un múltiplo entero o semientero de h/2π.

## Slide 9: DESCRIPCIÓN CUÁNTICA DE LA RMN
El número máximo de valores de p para un núcleo en particular, depende de su número cuántico de espín, I.
Se encuentra entonces que un núcleo tendrá 2I + 1 estados discretos.
En ausencia de un campo externo, los distintos estados tienen energías idénticas.

## Slide 10: DESCRIPCIÓN CUÁNTICA DE LA RMN
Los cuatro núcleos más estudiados son 1H, 13C, 19F y 31P. El número cuántico de espín (I) de esos núcleos es ½.
El espín nuclear genera un campo magnético. El momento magnético resultante μ se orienta a lo largo del eje del espín y es proporcional al momento angular p.
μ = γ p
donde γ es la relación giromagnética la cual difiere para cada núcleo.

## Slide 11: DESCRIPCIÓN CUÁNTICA DE LA RMN
La interrelación entre el espín nuclear y el momento magnético conduce a una serie de estados cuánticos magnéticos observables, m, dados por:
m = I, I-1, I-2,…., -I
Para núcleos con I = ½, m = +1/2 y m = -1/2

## Slide 12: DESCRIPCIÓN CUÁNTICA DE LA RMN
Cuando un núcleo con I = ½ se somete a un campo magnético externo Bo, su momento magnético se orienta en una de las dos direcciones posibles con respecto al campo. La energía potencial E de un núcleo en estas dos orientaciones, o estados cuánticos viene dada por:

## Slide 13: DESCRIPCIÓN CUÁNTICA DE LA RMN
Un campo magnético externo (B0) ejerce una fuerza sobre una pequeña barra magnética, girándola para que se alinee con el campo externo. La disposición de la barra magnética alineada en el sentido del campo externo tiene energía más baja que cuando se alinea en sentido contrario al campo B0.
Se observa el mismo efecto cuando un protón se sitúa en un campo magnético externo, el protón se alineará con o en contra del campo.

## Slide 14: DESCRIPCIÓN CUÁNTICA DE LA RMN
μ
μ
m = -1/2
m = +1/2
Bo
Bo
Energía
Sin campo
Bo = 0
Con campo
Bo > 0
m = -1/2
m = +1/2

## Slide 15: DESCRIPCIÓN CUÁNTICA DE LA RMN
El proceso de absorción con onda continua
La energía potencial E de una partícula cargada en precesión viene dada por:
Donde θ es el ángulo entre el vector de campo magnético y el eje de giro de la partícula, μ es el momento magnético de la partícula, y μz es la componente de μ en la dirección del campo magnético.
Cuando un núcleo absorbe energía de radiofrecuencia, su ángulo de precesión cambia.
Campo aplicado
θ
μ
μz
Precesión

## Slide 16: CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPECTROS RMN
El número de señales, que indica cuantos «tipos» de protones diferentes hay en una molécula.
Las posiciones de las señales, que indican acerca del entorno electrónico de cada tipo de protón.
La intensidad de la señal, es proporcional al número de hidrógenos que las originó.
El desdoblamiento de una señal en varios picos, que informa sobre el entorno de un protón con respecto a otros protones vecinos.

## Slide 17: NÚMERO DE SEÑALES
Protones equivalentes (isocronos) y no equivalentes (anisocronos)
En una molécula, los protones rodeados del mismo ambiente absorben a la misma intensidad (aplicada) de campo. Protones de ambiente diferente absorben a intensidades (aplicadas) distintas.
Para que dos protones sean químicamente equivalentes, deben serlo estereoquímicamente.

## Slide 18: NÚMERO DE SEÑALES
CH3-CH2-Cl
Cloruro de etilo
2 señales RMN
a b
CH3-CHCl-CH3
Cloruro de isopropilo
2 señales RMN
a b a
CH3-CH2-CH2-Cl
Cloruro de n-propilo
3 señales RMN
a b c
C=C
CH3
CH3
H
H
Isobutileno
a
a
b
b
2 señales RMN
C=C
CH3
Br
H
H
2-bromopropeno
a
b
c
3 señales RMN

## Slide 19: NÚMERO DE SEÑALES
Pares de Protones enantiotópicos
Pares de protones diasterotópicos
CH3-CH2-Cl
Cloruro de etilo
C
H
H
Cl
CH3
C
Z
H
Cl
CH3
C
H
Z
Cl
CH3
C=C
CH3
Br
H
H
C=C
CH3
Br
Z
H
C=C
CH3
Br
H
Z
2-bromopropeno

## Slide 20: NÚMERO DE SEÑALES
CH3-CHCl-CH2Cl
1,2-dicloropropano
CH3-CHCl-C Cl
H
H
C
C
CH3
H
Cl
H
Cl
Z
C
C
CH3
H
Cl
Z
Cl
H

## Slide 21
DESPLAZAMIENTO
QUÍMICO

## Slide 22: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Apantallamiento de protones
Las frecuencias de resonancia de cada núcleo se encuentran influenciadas por los electrones que rodean a ese núcleo. Cuando sometemos a un núcleo a un campo magnético externo B0 la nube electrónica que lo rodea se opone a él creando un campo apantallante. (corrientes diamagnéticas)
El resultado es que el campo magnético efectivo (Befec.) en el núcleo va a ser menor que el campo magnético aplicado.
N
e
B0
be
B0-be
Befec.
Befec. = B0-σB0 = B0*(1-σ)
σ = constante de apantallamiento
(densidad electrónica)

## Slide 23: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Definición
El desplazamiento químico al que debe aparecer un determinado núcleo vendrá dado por la diferencia entre las constantes de apantallamiento de dos núcleos (σref – σs) ya que refleja el distinto entorno electrónico de los mismos.
Las constantes de apantallamiento son muy difíciles de medir y lo que se hace es considerar las diferencias entre las frecuencias de resonancia de los dos núcleos (νs – νref). Sin embargo, los núcleos absorben en el rango de radiofrecuencias (MHz) y sería incómodo manejar números tan grandes.
Por otro lado, la frecuencia depende del campo magnético aplicado B0 por lo que si utilizáramos esta notación los valores de desplazamiento químico serían diferentes según el valor del campo magnético.

## Slide 24: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Definición
Donde: y es la frecuencia de resonancia de los núcleos de la muestra y referencia respectivamente. y son las constantes de apantallamiento de la referencia y muestra respectivamente.
De esta manera se define la unidad de desplazamiento químico como:

## Slide 25: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Como compuesto de referencia se emplea el Tetrametilsilano.
Propiedades:
Punto de ebullición de 27 ºC.
Inerte.
Soluble en solventes orgánicos.
Posee 12 protones equivalentes.
Los hidrógenos en el Si(CH3)4 se encuentran muy apantallados debido a la alta densidad electrónica que proporciona el Si y absorberán en un extremo del espectro. Adicionalmente los 12 H equivalentes darán una señal intensa y diferenciable en el espectro.

## Slide 26: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Escala delta (δ) RMN
El desplazamiento del TMS se define como 0. La escala aumenta de derecha a izquierda (hacia el campo más bajo). Cada unidad δ se diferencia 1 ppm del TMS: 60 Hz a 60 MHz y 300 Hz a 300 MHz.
El desplazamiento químico de los protones se mide en partes por millón (ppm), independientemente del campo y la frecuencia del instrumento utilizado. Cuanto más altas son las frecuencias del espectrómetro, más detallado es el espectro

## Slide 27: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Espectros RMN

## Slide 28: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Espectro RMN del metanol (CH3OH)
Los protones metilo absorben a δ = 3,4 ppm y los protones hidroxilo absorben a δ = 4,8 ppm.
Los protones de metilo más apantallados aparecen hacia la derecha del espectro (campo más alto); el protón hidroxilo menos apantallado aparece hacia la izquierda (campo más bajo).

## Slide 29: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Factores: Cualquier efecto que altere la densidad electrónica alrededor de los protones, variará su grado de apantallamiento y por lo tanto sus desplazamientos químicos.
Efectos electrónicos por parte de los sustituyentes (Efecto inductivo). Los grupos electronegativos desapantallan a los protones, ya que atraen la nube electrónica.
El efecto inductivo se transmite a través de pocos enlaces, es decir, a medida que nos alejamos del sustituyente la variación del desplazamiento químico es cada vez menor.
 | H-CH3 | H-CH2I | H-CH2Br | H-CH2Cl | H-CH2F
E | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 4,0
δ (ppm) | 0,23 | 1,98 | 2,45 | 2,84 | 4,13

## Slide 30: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Factores
Hibridación del átomo contiguo (efectos mesómeros).
En sistemas aromáticos y olefínicos el efecto mesómero de los sustituyentes se transmite mejor que el efecto inductivo y va a tener una gran influencia sobre el desplazamiento químico.

## Slide 31: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Factores
Hibridación del átomo contiguo (efectos mesómeros).
Sistemas aromáticos
Efecto inductivo δ Orto >> Meta > Para
Efecto mesomérico δ Meta >> Para > Orto

## Slide 32: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Factores
Hibridación del átomo contiguo (efectos mesómeros).
Sistemas aromáticos

## Slide 33: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Factores
Hibridación del átomo contiguo (efectos mesómeros).
Sistemas aromáticos

## Slide 34: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Factores
Hibridación del átomo contiguo (efectos mesómeros).
Sistemas olefínicos
Efecto mesomérico
Efecto inductivo

## Slide 35: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Factores
Efectos anisotrópicos. Existen determinados enlaces que no son isotrópicos frente al campo magnético externo, sino que su comportamiento va a depender de la orientación con el campo magnético B0. Estos efectos no se transmiten a través de los enlaces como los efectos inductivos y mesómeros sino que se transmiten a través del espacio.

## Slide 36: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Factores
Efectos anisotrópicos.

## Slide 37: DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Factores
Efectos anisotrópicos.

## Slide 38
ACOPLAMIENTO
ESPIN-ESPIN
INTEGRACIÓN

## Slide 39: INTEGRACIÓN DE PICOS
Cuando recorre un pico, el trazo del integrador (azul) se eleva una altura que es proporcional al área del pico.
En el ter-butil-metil éter hay tres hidrógenos de metilo y nueve hidrógenos del grupo ter-butil. En la integración, los hidrógenos ter-butil que es tres veces mayor que el trazo de los hidrógenos de metilo. El área relativa para los metilos y el ter-butil es 1:3.

## Slide 40: INTEGRACIÓN DE PICOS
El la 4-metil-4-hidroxi-2-pentanona, hay 4 tipos de hidrógenos.

## Slide 41: ACOPLAMIENTO ESPIN-ESPIN
El espectro de RMN de protón del 1,1,2-tribromoetano muestra un triplete de área 1 a δ = 5,7 ppm y un doblete de área 2 a δ = 4,1 ppm.
Las señales para Ha y Hb están acopladas debido al acoplamiento espín-espín entre los hidrógenos.

## Slide 42: ACOPLAMIENTO ESPIN-ESPIN
Cuando el protón Ha cercano está alineado y en el mismo sentido del campo magnético externo, desapantalla a Hb. Cuando Ha está alineado en contra del campo, apantalla a Hb.
Ha puede estar alineado con el campo que reforzaría el campo y desapantallar a Hb. Cuando Ha está alineado en contra del campo Hb se desapantalla. La señal para los protones Hb se acoplará en picos de la misma altura (doblete).

## Slide 43: ACOPLAMIENTO ESPIN-ESPIN
Si los protones Hb refuerzan el campo, desapantallarán a Ha. Si los protones están en contra del campo, apantallaran a Ha. Si están alineados uno a favor y otro en contra del campo, el efecto se cancelará de manera que la señal no se acopla. Ha tendrá una señal acoplada en un triplete (relación 1:2:1).

## Slide 44: ACOPLAMIENTO ESPIN-ESPIN
El grupo isopropilo aparece como un doblete intenso a campo más alto y como un multiplete débil (un septuplete) a campo más bajo. El grupo metilo aparece como un singulete a δ = 2.1 ppm.
El protón c tiene 6 hidrógenos en el átomo de carbono adyacente, por lo que su señal será un septeto (6 + 1 = 7). Los hidrógenos de los grupos metilo tienen un hidrógeno en el átomo de carbono adyacente por lo que su señal será un doblete (1 + 1 = 2) .